Załącznik nr 3 do ZO

Opis przedmiotu zamówienia

- Informacje wstępne (założenia oraz informacje o sprzęcie posiadanym przez Zamawiającego).

Założenia dotyczące rozbudowy istniejącego systemu mikrofonów bezprzewodowych:

- system ma być rozbudową istniejących już w teatrze 16 kanałów bezprzewodowych

- docelowo system ma składać się z 32 kanałów bezprzewodowych.

- dostarczony sprzęt powinien być kompatybilny z już istniejącym sprzętem Sennheiser Ew 500 G2 i G3 oraz siecią Dante i mikserem Yamaha QL5

- przewidywany jest zakup nowych 16 kanałów bezprzewodowych

- system antenowy powinien być wspólny dla wszystkich 32 kanałów i składać się z jak najmniejszej liczby anten

- system będzie wykorzystywał sprzęt już obecny w teatrze ewentualnie powiększony o elementy niezbędne do jego funkcjonowania po zwiększeniu ilości kanałów

- system powinien być zoptymalizowany dla obiektu, a zasięg systemu powinien obejmować 3 przylegające do siebie pomieszczenia: Dużą Scenę, Górne Foyer, Salę Modrzejewskiej

- zestaw powinien mieć możliwość monitorowania z poziomu komputera MAC / PC WINDOWS

- dostawca będzie zobligowany do zamontowania, strojenia, optymalizacji i sprawdzenia zgodnie z wytycznymi podanymi przez pracowników Starego Teatru

- instalacja systemu w tym montaż w obudowie rack, okablowanie.

- integracja dostarczanego sprzętu  z systemem pracującym  w teatrze (praca łączna do 32 systemów )

- wdrożenie systemu na minimum 4 czterogodzinne sesje w czasie w wyznaczonym przez zamawiającego

- instalacja oprogramowania konfiguracyjnego i monitorującego

- integracja konfiguracja z cyfrowym  systemem Dante

- szkolenie

Zamawiający obecnie korzysta z:

8 kanałów Sennheiser EW500 G3 w paśmie 626-668 MHz

8 kanałów Sennheiser EW500 G2 oryginalnie pracujące w paśmie 780-820, które zostały przestrojone na pasmo 626-668 MHz - czyli w sumie jest 16 kanałów  w tym paśmie

2 splittery Sennheiser ASA 1 (obecnie wykorzystywane z Sennheiserami G3 w paśmie 626-668 MHz)

2 anteny Sennhesier A 1031 - U

2 wzmacniacze antenowe Sennheiser AB3 - B

- Opis szczegółowy przedmiotu zamówienie minimalne parametry techniczne:

2a. Opis dotyczący rozbudowy istniejącego systemu mikrofonów bezprzewodowych:

Przedmiotem zamówienia jest system transmisji bezprzewodowej oraz przetwornik analogowo cyfrowy zapewniający przesył danych audio ich kontrolę oraz integracje z systemem sceny,

Na system składać się mają  niżej wymienione urządzenia, zgodne z przedstawionymi wymaganiami o parametrach identycznych lub lepszych niż niżej podane:

1.    Odbiornik stacjonarny 					16 szt.

• system odbioru: 				dwu-antenowy różnicowy „true diversity”

• zakres częstotliwości transmisyjnych: 				UHF poniżej 694 MHz

• zakres zmian częstotliwości transmisyjnej:  			≥ 40 MHz

• skok przestrajania :						25 kHz

•  pasmo przenoszenia m.cz.:				 	25 ÷ 18 000 Hz.

•  zniekształcenia nieliniowe:					≤ 1 %

•  stosunek sygnał/szum:       					≥ 115 dB(A)

•  typ złącza wyjściowego sygnału audio, standard sygnału :	XLR, sygnał symetryczny

•  poziom sygnału wyjściowego przy dewiacji nominalnej:	≥ 12 dBu

•  wyjście słuchawkowe do monitorowania sygnału:		 jack 6,3 mm, 100 mW/32 Ω

•  wyświetlacz ze wskazaniem: 					częstotliwości transmisyjnej

poziomu sygnału antenowego

poziomu wysterowania audio

stanu naładowania ogniw nadajnika

czułości wejściowej nadajnika

• sygnalizacja stanów alarmowych zmianą koloru wyświetlacza

stany alarmowe:						niski stan naładowania ogniw nadajnika

przesterowanie toru audio

zakłócenia transmisji radiowej

• skanowanie pasma z wyszukiwaniem niezakłóconych częstotliwości transmisyjnych

• port podczerwieni do synchronizacji z nadajnikiem:		częstotliwości transmisyjnej

czułości wejściowej nadajnika

• port ethernet do komputerowego sterowania i kontroli pracy systemu

• rodzaj obudowy:			metalowa, montowalna w panel 1U, 19”

• wyposażenie:							uchwyt montażowy rack 19”

2.      Odbiornik miniaturowy					4 szt.

• system odbioru: 				różnicowy

• zakres częstotliwości transmisyjnych: 				UHF zgodny z odbiornikiem  stacjonarnym

• zakres zmian częstotliwości transmisyjnej:  			≥ 40 MHz

• skok przestrajania :						25 kHz

•  pasmo przenoszenia m.cz.:				 	25 ÷ 18 000 Hz.

•  zniekształcenia nieliniowe:					≤ 1 %

•  stosunek sygnał/szum:       					≥ 110 dB(A)

•  typ złącza wyjściowego sygnału audio, standard sygnału :	jack 3,5 mm, sygnał symetryczny

•  poziom sygnału wyjściowego przy dewiacji nominalnej:	≥ 12 dBu

•  wyświetlacz ze wskazaniem: 					częstotliwości transmisyjnej

poziomu sygnału antenowego

poziomu wysterowania audio

• skanowanie pasma z wyszukiwaniem niezakłóconych częstotliwości transmisyjnych

• rodzaj obudowy:						metalowa

• maksymalne wymiary zewnętrzne				90 x 65 x 25 mm

• maksymalna masa z ogniwami zasilającymi:			180 g

3.     Mikrofon-nadajnik do ręki					8 szt.

• zakres częstotliwości transmisyjnych: 				UHF, zgodny z odbiornikiem

• zakres zmian częstotliwości transmisyjnej:  			≥  40 MHz

• skok przestrajania:		 				25 kHz

• moc wyjściowa w.cz.: 						≥ 30 mW

• rodzaj przetwornika mikrofonowego:				dynamiczny kardioidalny

• maksymalny poziom wysterowania 				≥ 154 dB SPL

• pasmo przenoszenia m.cz.:					80 ÷ 18 000 Hz

• zakres zmian czułości wejściowej:				≥ 40 dB

• tryb przełączania czułości:					skokowo, skok  ≤ 6 dB

• zniekształcenia nieliniowe:					≤ 1 %

• stosunek sygnał/szum:       					≥ 115 dB(A

• wyświetlacz ze wskazaniem: 					częstotliwości transmisyjnej

poziomu wysterowania audio

stanu naładowania ogniw zasilających

• port podczerwieni do synchronizacji z odbiornikiem:		częstotliwości transmisyjnej

czułości wejściowej nadajnika

• zasilanie:							2 ogniwa AA

• czas pracy z 1 kompletu ogniw  				≥ 8 h

• rodzaj obudowy:						metalowa

4.       Nadajnik miniaturowy „bodypack” 				16 szt.

• zakres częstotliwości transmisyjnych: 				UHF, zgodny z odbiornikiem

• zakres zmian częstotliwości transmisyjnej:  			≥ 40 MHz

• skok przestrajania:		 				25 kHz

• moc wyjściowa w.cz.: 						≥ 30 mW

• pasmo przenoszenia m.cz.:					80 ÷ 18 000 Hz wejście mikrofonowe

25 ÷ 18 000 Hz wejście liniowe

• zakres zmian czułości wejściowej:				≥ 50 dB

• tryb przełączania czułości:					skokowo, skok  ≤ 6 dB

• zniekształcenia nieliniowe:					≤ 1 %

• stosunek sygnał/szum:       					≥ 115 dB(A)

• wyświetlacz ze wskazaniem: 					częstotliwości transmisyjnej

poziomu wysterowania audio

stanu naładowania ogniw zasilających

• port podczerwieni do synchronizacji z odbiornikiem:		częstotliwości transmisyjnej

czułości wejściowej nadajnika

• zasilanie:							2 ogniwa AA

• czas pracy z 1 kompletu ogniw 				≥ 8 h

• rodzaj obudowy:						metalowa

• maksymalne wymiary zewnętrzne				90 x 65 x 25 mm

• maksymalna masa z ogniwami zasilającymi:			180 g

5.      Aktywny spliter antenowy z zasilaczem			5 kpl.

do rozdzielenia sygnału antenowego z dwóch anten odbiorczych na cztery odbiorniki pracujące w systemie odbioru różnicowego.

• zakres częstotliwości transmisyjnych: 				UHF, zgodny z odbiornikiem

• ilość sygnałowych w.cz.					2 – dla systemu z odbiorem różnicowym

• ilość wyjść sygnałowych w.cz.	≥ 4 pary -  dla podłączenia nie mniej niż 4 odbiorników z systemu odbioru różnicowego

• wzmocnienie/tłumienie sygnału				0 dB (± 1 dB)

• typ złącza antenowych:					BNC

• rodzaj obudowy:			metalowa, montowalna w panel 1U, 19”

• wyposażenie splitera:	8 kabli antenowych do połączenia wyjść antenowych splitera z wejściami antenowymi odbiorników

uchwyt montażowy rack 19”

6.         Antena odbiorcza, pasywna  					2 szt.

• zakres częstotliwości transmisyjnych: 				UHF, zgodny z odbiornikiem

• charakterystyka kierunkowości:				wszechkierunkowa

• zysk:								0 dB

• typ złącza:               						BNC

7.       Antena odbiorcza, pasywna					4 szt.

• zakres częstotliwości transmisyjnych: 				UHF, zgodny z odbiornikiem

• charakterystyka kierunkowości:				kierunkowa

• kąt promieniowania poziomego:				100º

• zysk:								4 dB

• typ złącza:               						BNC

8.     Pasywny sumator antenowy do sumowania sygnałów z 2 par anten odbiorczych   1 szt.

z przekazywaniem napięcia zasilającego z wyjść na wejścia sygnałowe

• zakres częstotliwości transmisyjnych: 				UHF, zgodny z odbiornikiem

• ilość wejść sygnałowych w.cz.			2 pary dla 2 par anten odbiorczych systemu

różnicowego

• ilość wyjść sygnałowych w.cz.	2  - każde wyjście z sumą sygnałów wprowadzanych na 2 wejścia

• impedancja falowa:						50 Ω

• typ złącza:               						BNC

9.         Cyfrowy przetwornik analogowo cyfrowy „stage box” : nie mniej niż 16 wejścia Symemryczne ( mikrofonowo liniowe ) zasilanie Phantom , 8 wyjścia symetryczne, praca w protokole DANTE - strumieniowanie  dźwięku , częstotliwości próbkowania  44.1kHz/ 48kHz/ 88.2kHz  / 96kHz: dynamika minimum 108dB ( wejście - wyjście ). Wymagana pełna kompatybilność z konsoletą QL5 w szczególności  zakresie kontroli poziomu GAIN oraz szybkiej identyfikacji kanału wejściowego                                       1 szt

2b. Opis dotyczący pozostałych elementów przedmiotu zamówienia:

10.      Kabel przyłączeniowy 4 parowy XLR/XLR  długość 4m  na złączach Neutrik (lub równoważnych)      8 szt.

11. 	Mikrofon cielisty ze złączem typu minijack zakręcany: mikrofon pojemnościowy elektretowy, pasmo przenoszenia:20Hz – 20 Khz, charakterystyka dookólna, czułość@1kHz 5MV/Pa, szum własny +30dB „A” ważone, Max SPL 125 dB, impedancja 4.5kOhm (33-6kOhm), Bias/ + VDC 0.8 V do 5V (max), kolor cielisty, wymiary mikrofonu 8 x 3,2 mm, kabel długość1.5m przekrój 1mm, waga 5g   						  Ilość: 30 sztuk

12. SŁUCHAWKI DOUSZNE CIŚNIENIOWE wkładki dopasowujące w trzech rozmiarach (S, M, L)

| Przetworniki | dynamiczne |
| --- | --- |
| Konstrukcja | zamknięta, dokanałowa |
| Pasmo przenoszenia | 12 - 23500 Hz |
| Czułość | 121 dB |
| Impedancja | 16 Ohm |
| Maksymalna moc wejściowa | 20 mW |
| Waga | 3 g |
| Kabel | 1,15 m |
| Połączenie | jack 3,5 stereo |

ILOŚĆ: 4 SZTUKI

- MIKROFON DO BĘBNA CENTRALNEGO ZESTAWU PERKUSYJNEGO

Typ przetwornika : Dynamiczne

- Wykres kierunkowości:

- Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 10 kHz

- Czułość (1 kHz): -64 dBV/Pa / 0,6 mV/Pa

- Waga: 605 g

ILOŚĆ: 1 SZTUKA

14. MIKROFON DO TOMÓW ZESTAWU PERKUSYJNEGO  Z UCHWYTEM ZINTEGROWANYM

mikrofon DYNAMICZNY kardioidalny, instrumentalny przeznaczony do współpracy z perkusją oraz instrumentami dętymi.

Pasmo przenoszenia: 40 - 18000 Hz
Czułość w polu swobodnym, bez obciążenia: (1 kHz) 1,8 mV/Pa
Minimalna impedancja obciążenia: 1000 omów
Gabaryty: śr. 33 x 59 mm
Waga bez przewodu: 60 g

ILOŚĆ 5 SZTUK

15. MIKROFON DO WZMACNIACZA GITARY ELEKTRYCZNEJ

| Przetwornik | dynamiczny |
| --- | --- |
| Charakterystyka | super-kardioidalna |
| Pasmo przenoszenia | 40 - 18000 Hz |
| Czułość w polu swobodnym bez obciążenia przy 1 kHz | 2,2 mV/Pa |
| Impedancja nominalna | 350 Ohm |
| Minimalna impedancja wejściowa (wzmacniacza) | 1000 Ohm |
| Złącze | XLR-3 |
| Wymiary | 55 x 34 x 134 mm |
| Waga | ok 140 g |

ILOŚĆ SZTUK: 2

- LISTWA ROZDZIELAJĄCA 4 X 230V   CZARNA

ILOŚĆ: 10 SZTUK

- MULTICORE  15 METRÓW    4 X 4    XLR – MĘSKI – ŻEŃSKI NA ZŁĄCZACH NEUTRIK

ILOŚĆ: 4 SZTUKI

# Neutrik NC3FX Złącze kablowe żeńskie (gniazdo) 3-pin X   ILOŚĆ 30 SZTUK

- NEUTRIK NC3MX ZŁĄCZE KABLOWE MĘSKIE 3 – PIN       ILOŚĆ 30 SZTUK

- ZŁĄCZE NEUTRIK Neutrik NTP3RC MAŁY JACK    ILOŚĆ10 SZTUK

- KABEL MIKROFONOWY CZARNY 200 METRÓW

Przekrój poprzeczny rdzenia - 0.22 mm 2
Rdzeń -2 x 28 x 0.10 mm
Izolacja rdzenia - PE
Zawartość rdzenia -2 skręcone przewody
Ekran - miedziany/owijka
Izolacja zewnętrzna - PVC, matowa
Średnica zewnętrzna - 6,15 mm
Waga [g/m] - 45
Minimalny kąt zginania - 15 mm
Zakres temperatury pracy - -30 °C / +70 °C
Impedancja rdzenia [ohm / km] - 85.0 ohm
Pojemność rdzenia - 85 pF/m
Pojemność izolacji - 160 pF/m
Impedancja izolacji > 10 GW x km

- KABEL SIECIOWY 3 X 1,5    CZARNY   200 METRÓW

- BATERIE DURACELL INDUSTRIAL AA     ILOŚĆ  1000 SZTUK

- WTYCZKA SIECIOWA 16A GUMOWA   CZARNA   NA KABEL ILOŚĆ 20 SZTUK

- GNIAZDO SIECIOWE NA KABEL 16A    CZARNE   ILOŚĆ 20 SZTUK

- Oprogramowanie :  oprogramowanie zapewniające kontrolę ustawień przesyłu 			DANTE, oraz ustawień urządzeń  przesyłu bezprzewodowego dźwięku.

- Inne wymagania

- Szkolenie i konfiguracja :  szkolenie z obsługi  minimum 4 x 3 godziny w zakresie konfiguracji i obsługi urządzeń  , oraz w zakresie konfiguracji systemu ( w terminach ustalonych z zamawiającym ) oraz w zakresie konfiguracji urządzeń bezprzewodowego przesyłu dźwięku.

- Wskazane urządzenia, składające się na system muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa CE.

- W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w niniejszej ZO. W tym celu Wykonawca musi załączyć do oferty foldery, specyfikacje techniczne proponowanych urządzeń i oprogramowania, aprobaty techniczne, inne dokumenty zawierające dane techniczne i funkcjonalności oferowanych urządzeń oraz oprogramowania lub może w inny sposób wykazać równoważność oferowanych rozwiązań.

- Przez użycie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub nazw własnych należy rozumieć, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej o parametrach i właściwościach takich samych bądź lepszych niż określono w ZO.

- Wykonawca powołując się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest do wykazania równoważności w swojej ofercie, a tym samym spełnia wymagania określone przez zamawiającego.