Załącznik nr 4a

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

|  | Minimalne wymagania | Maksymalne wymagania |
| --- | --- | --- |
| Rok produkcji. | 2017 |
| Wymiary maszyny: . | Brak wymagań | długość: 5100mm, szerokość: 3900mm, wysokość: 2960mm |
| Obszar roboczy X | 2100 mm | 2150 mm |
| Obszar roboczy Y | 3100 mm | 3150 mm |
| Wysokość osi Z | 400 mm | 500 mm |
| Elektro-wrzeciono | 9 kW 5000-24000 obr/min | 11 kW 5000-24000 obr/min |
| Automatyczna wymiana narzędzi | Tak |
| Magazyn liniowy narzędzi | Tak |
| Typ stołu | Próżniowy |
| Pompa próżniowa | 250m3/min | 300m3/min |
| Napędy minimalne prędkości przestawcze | Prędkość V= 55 m/min | Prędkość V= 100 m/min |
| Czujnik korekcji narzędzia | Tak |
| Śruby kulowe, listwy zębate, prowadnice i wózki liniowe | Elementy ukryte wewnątrz obudowy oraz zabezpieczone przed zanieczyszczeniami |
| Listwy zębate, śruby | Helikalne, kulowe |
| Komputer sterujący | Windows 7 lub równoważny |
| Pulpit sterowniczy Moduł sterowania frezarką | 1.Program umożliwiający podgląd scieżek G-codów w trójwymiarowej wizualizacji, rozpoczęcie pracy w dowolnej części g-code podczas zaniku zasilania. 2.Sprzętowy interoplator HSM. 3.Częstotliwość regulatorów pozycji 20 kHz. 4.Komunikacja z serwonapędami za pomocą Ethernetu RTE. 5. System z wbudowanym modułem CAD/CAM 2,5D |
| Możliwość importowania zewnętrznych G-Code | Tak |
| Mgła olejowa | Automatyczna |
| Szczotka odciągowa | Tak |
| Program sterujący | Program z możliwością bezpośredniego wczytywania plików *.dxf, *.dwg, oraz pozwalający na bezpośrednią edycję tych plików |
| Pozycjonowanie HOME X,Y,Z, | Czujniki indukcyjne |
| Instalacja oraz pierwsze uruchomienie | Maszyna nie wymagająca instalacji u klienta oraz fundamentowania pomieszczenia pod maszynę. |
| Waga maszyny | 4 ton | 7 ton |
| Zasilanie | 400V 60Hz |
| Diagnostyka przez internet | Darmowa diagnostyka nawet po upływie gwarancji. |
| Instrukcja obsługi DTR w języku polskim, certyfikaty atesty, deklaracje zgodności | Tak |
| Szkolenie pracownika | 5 osób |
| Obrabiane materiały | stal, materiały kompozytowe, metale kolorowe, tworzywa drewno, gąbki, pianki, tektura, guma, laminaty |
| Opcje dodatkowe: |  |
| Głowica oscylacyjna z automatycznym ustawianiem kierunku ostrza serwo x2 | Możliwość zainstalowania w przyszłości, z zastrzeżeniem pkt. XIV.1.2. SIWZ |
| Agregat kątowy do pił i frezów + możliwość obrotu o 3600 | Możliwość zainstalowania w przyszłości |

Ponadto maszyna powinna się zmieścić podczas rozładunku w otwór drzwiowy o wymiarach 4000x2500 mm a pomieszczenie docelowe w którym będzie zainstalowana posiada ograniczoną wysokość 2960 mm, szerokość 5500 mm, długość 8200 mm.