Załącznik Nr 1

______________________

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Oferta na:

dostawę plotera frezującego

Postępowanie ZP-11/17

- Zamawiający:

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej

31-010 Kraków ul. Jagiellońska 5

- Wykonawca/Wykonawcy*:

Nazwa Wykonawcy: ___________________________________________________________________________

Adres Wykonawcy: __________________________________________________________________

- W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: _____________________ zł brutto, w tym _______________ zł netto oraz należny podatek VAT _____________.

- OFERUJEMY 36 miesięczny/_________________________ miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady na warunkach określonych w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ

– w przypadku niewypełnienia tego punktu Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zaoferował 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady.

- OFERUJEMY/NIE OFERUJEMY dodatkową funkcjonalności - głowica oscylacyjna z automatycznym ustawianiem kierunku ostrza serwo x2 o parametrach: długość ostrza: 105 mm, szybkość ciecia: 50m/min.

- OFERUJEMY CZAS REAKCJI SERWISU ……………….. godzin od powiadomienia o usterce/awarii.

- Oferujemy ploter o następujących parametrach:

Pełna nazwa  urządzenia /typ/model/ : ...........................................................................................................

Producent / kraj : .................................................................................

Rok produkcji : ...........................................

| Parametry | Minimalne wymagania | Maksymalne wymagania | Opis parametrów i warunków oferowanych (Wypełnia Wykonawca)3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Całkowite wymiary maszyny: | Długość | 2100 mm | 5100 mm | ....................mm |
|  | Szerokość | 3100 mm | 3900 mm | ....................mm |
|  | Wysokość | 1800 mm | 2960 mm | ....................mm |
| Waga maszyny | Waga całkowita | 4 tony | 7 ton | .......................ton |
| Zasilanie maszyny | 400V 60Hz | Tak/Nie1 …........................ |
| Obszar roboczy maszyny | Zakres ruchu osi X | 2100 mm | 2150 mm | ....................mm |
|  | Zakres ruchu osi Y | 3100 mm | 3150 mm | ....................mm |
|  | Zakres ruchu osi Z | 400 mm | 520 mm | ..................mm |
| Elektro - wrzeciono | Producent (nazwa) |  |  | ............................. |
|  | Zasilanie | 400V, 400Hz | 400V, 800Hz | ................V, ...............Hz |
|  | Moc | 9 kW | 11 kW | ...............kW |
|  | Obroty | 1000-24000 obr/min | 1000-24000 obr/min | Tak/Nie |
|  | System chłodzenia elektro-wrzeciona | Powietrze | Powietrze | Tak/Nie2 …........................ |
|  | Rodzaj mocowania narzędzia | ISO 30 | ISO 30 | Tak/Nie2 …........................ |
|  | Automatyczna wymiana narzędzia | Tak | Tak | Tak/Nie |
| Chłodzenie obrabianego elementu | Mgła olejowa | Tak, (automatyczna, ręczna, wyłączona) | Tak, (automatyczna, ręczna, wyłączona) | Tak/Nie |
| Czujnik korekcji długości narzędzia | Tak | Tak | Tak/Nie |
| Szczotka od ciągowa | Szczotka mocowana na osi Z, łatwo demontowana | Tak | Tak | Tak/Nie |
| Dokładność pozycjonowania | 0,04 mm/1000mm | 0,01 mm/1000mm | ........... mm/1000mm |
| Magazyn liniowy narzędzi | Magazyn liniowy łatwo demontowany | Tak, minimum 10 narzędzi | Tak, minimum 11 narzędzi | Tak/Nie ...........Ilość narzędzi |
| Typ stołu | Próżniowy | Tak | Tak | Tak/Nie2 …........................ |
|  | Dodatkowe, nagwintowane otwory w stole próżniowym, mocujące materiał bez użycia próżni. | Siatka dodatkowych nagwintowanych otworów montażowych w stole próżniowym co 350 mm | Siatka dodatkowych nagwintowanych otworów montażowych w stole próżniowym co 300 mm | Tak/Nie Odległość otworów …................ mm |
| Pompa próżniowa | Producent (nazwa) |  |  | ............................ |
|  | Moc |  |  | ...........kW |
|  | Zasilanie | 400V 60Hz | 400V 60Hz | Tak/Nie |
|  | Wydajność | 250m3/godz. ciśnienie bezwzględne 200 mbar | 300m3/godz. ciśnienie bezwzględne 200 mbar | ..............m3/godz. ciśnienie bezwzględne .....................mbar |
| Napędy maszyny | Producent (nazwa) |  |  | ............................ |
|  | Minimalne prędkości przestawcze | Prędkość V= 50 m/min | Prędkość V= 100 m/min | V= ................. m/min |
|  | Komunikacja | RLE Ethernet | RLE Ethernet | Tak/Nie |
|  | Model napędów serwo w osi X |  |  | ............................ |
|  | Moc użyta w osi X |  |  | ...............kW |
|  | Model napędów serwo w osi Y |  |  | ............................ |
|  | Moc użyta w osi Y |  |  | ...............kW |
|  | Model napędów serwo w osi Z |  |  | ............................ |
|  | Moc użyta w osi Z |  |  | ...............kW |
| Prowadnice liniowe oraz wózki | Producent |  |  | ............................ |
|  | Model prowadnic liniowych w osi X,Y |  |  | …....................oś X …....................oś Y |
|  | Model wózków X,Y |  |  | …....................oś X …....................oś Y |
| Śruby kulowe | Producent (nazwa) |  |  | ............................ |
| Śruby kulowe, listwy zębate, prowadnice i wózki liniowe | Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami. | Elementy ukryte wewnątrz obudowy, osłonięte mieszkami harmonijkowymi oraz dodatkowo zabezpieczone uszczelkami | Elementy ukryte wewnątrz obudowy, osłonięte mieszkami harmonijkowymi oraz dodatkowo zabezpieczone uszczelkami | Tak/Nie |
| Listwy zębate | Producent (nazwa) |  |  | ............................ |
|  | Rodzaj | Helikalne | Helikalne | Tak/Nie1 …........................ |
|  | Klasa dokładności | Klasa 6, hartowane o twardości minimum 56 HRC | Klasa 6, hartowane o twardości minimum 56 HRC | Tak/Nie …..............klasa |
| Moduł sterowania frezarką 3D program CNC | Komputer sterujący | Windows 7 lub podobny | Windows 7 lub podobny | Tak/Nie |
|  | Monitor, klawiatura, mysz, | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Panel z regulacją obrotów elektrowrzeciona, z regulacją szybkości pracy maszyny, przyciski start, stop, wyłącznik bezpieczeństwa, trójzakresowy włącznik chłodzenia, gniazdo USB, | Tak | Tak | Tak/Nie |
| Dołączone oprogramowanie | Dołączone oprogramowanie CAD | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Nazwa oprogramowania CAD |  |  | ............................ |
|  | Dołączone oprogramowanie CAM | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Nazwa oprogramowania CAM |  |  | ............................ |
|  | Dołączone oprogramowanie sterujące maszyną CNC, pełne 3D | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Nazwa oprogramowania CNC |  |  | ............................ |
| Program CAD | Zaznaczanie | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Rysowanie ( linia z dwóch punktów) | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Rysowanie ( linia łamana złożona z odcinków) | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Rysowanie ( linia środkowa tzw. konstrukcyjna) | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Rysowanie łukami | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Rysowanie łukami stycznymi | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Rysowanie łuku z punktu środkowego | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Rysowanie okręgów, elips | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Rysowanie szczeliny (tzw. fasolki) | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Rysowanie splajnem opartym na krzywych „Béziera” | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Rysowanie wieloboków o zadanej liczbie wierzchołków | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Fazowanie narożników daną wartością | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Zaokrąglanie narożników danym promieniem | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Przycinanie elementów do najbliższych przecięć lub węzłów elementów | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Wymiarowanie poziome, pionowe, ukośne, kątowe, | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Podział elementów dodając węzeł we wskazanym miejscu lub przecięciu dwóch obiektów | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Obrót elementów | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Upraszczanie krzywych (splajnu) oraz wygładzanie | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Tworzenie odsunięcia daną wartością | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Tworzenie szyków liniowych oraz kołowych | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Odbicie lustrzane wybranych elementów względem linii środkowej tzw. konstrukcyjnej | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Skalowanie elementów | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Możliwość importowania zewnętrznych plików oraz ich edycja *.dxf, *.dwg, *.plt. | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Możliwość aktualizowania oprogramowania do najnowszej dostępnej wersji nawet po upływie gwarancji | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Oprogramowanie w polskiej wersji językowej | Tak | Tak | Tak/Nie |
| Program CAM | Możliwość importowania zewnętrznych plików *.dxf, *.dwg, *.plt. | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Możliwość planowania | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Możliwość obróbki zgrubnej | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Możliwość wybierania kieszeni | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Możliwość wykrywania wysp | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Możliwość wycinania konturu, | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Możliwość fazowania, | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Możliwość wiercenia | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Możliwość grawerowania, | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Możliwość generowania ścieżek programu sterującego (G-code) pod dodatkową 4 oś C (program ustawiający położenie noża oscylacyjnego lub agregatu kątowego z piłą, równoległe do ścieżki cięcia) | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Możliwość docinania narożników frezem stożkowym | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Możliwość zmiany kierunku przejazdu wybranego konturu | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Możliwość dodawania strategii zagłębiania ( zagłębianie pionowe, zagłębianie po rampie, zagłębianie zig-zag, zagłębianie z dojazdem, odjazdem) | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Możliwość ustawiania bazy (projektu, maszyny, oraz dowolnej opartej na współrzędnej punktu) | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Możliwość zdefiniowania bryły materiału (położenie oraz wielkość) | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Możliwość automatycznej oraz ręcznej konfiguracji miejsc zagłębiania w materiale | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Możliwość ustawiania naddatku materiału w osiach X,Y,Z,C | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Możliwość ustawiania kompensacji (współbieżne, przeciwbieżne). | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Możliwość ustawienia wielokrotnych głębokości przejazdów (przybierania) | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Możliwość modyfikacji głębokości ,unoszenia, bezpiecznych przejazdów | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Możliwość dodawania oraz edycji biblioteki narzędzi (numer narzędzia, wybór chłodzenia, rodzaju narzędzia, kształtu, średnicy, długości części tnącej, długości do oprawki, długości do ramienia, długości całkowitej , średnicy trzonu, prędkości posuwów roboczych, po rampie, dojazdu, odjazdu, prędkości obrotowej wrzeciona, kierunku obrotów wrzeciona) | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Możliwość dodawania i konfiguracji przejść wykańczających | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Możliwość generowania ścieżek programu sterującego (typu G-code) | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Możliwość aktualizowania oprogramowania do najnowszej dostępnej wersji nawet po upływie gwarancji. | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Oprogramowanie w polskiej wersji językowej | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  |  | Tak | Tak | Tak/Nie |
| Oprogramowanie sterujące maszyną CNC | Możliwość wczytywania zewnętrznych programów sterujących (typu G-Code) | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Oprogramowanie w polskiej wersji językowej | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Wyświetlanie wszystkich danych dotyczących procesu obróbki ( czas obróbki, prędkość robocza, prędkość obrotowa wrzeciona, fragment G-code oraz aktualny numer linii która w danym momencie jest obrabiana, numer narzędzia, kontrolki chłodziwa, próżni), trójwymiarowa wizualizacja ścieżek wczytanego programu sterującego typu G-Code, z możliwością przybliżania i oddalania, płynnego obrotu widoku,oraz postępu (czasu rzeczywistego) pracy. | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Obsługa pomiaru długości narzędzia oraz obsługa narzędziowego magazynu liniowego | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Możliwość dynamicznej analizy kilku bloków programu z wyprzedzeniem minimum 14000 wektorów w przód w ciągu sekundy, zapobiegającym szarpaniu oraz braku płynności podczas procesów obróbki. | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Zdalna diagnostyka podczas awarii bez udziału operatora frezarki, możliwość połączenia się serwisu dostawcy urządzenia za pomocą internetu, pozwalające na natychmiastowe ocenienie usterki oraz możliwość szybkiej naprawy. | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Możliwość cięcia agregatem kątowym oraz nożem oscylacyjnym z automatyczną nastawą kierunku cięcia za pomocą dodatkowej 4 osi C, | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Komunikacja pomiędzy komputerem PC a sprzętowym interpolatorem pracującym na szybkim procesorze DSP, oraz pomiędzy sprzętowym interpolatorem a kontrolerami serwo napędów za pomocą technologii RLE Ethernet. | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Możliwość aktualizowania oprogramowania do najnowszej dostępnej wersji nawet po upływie gwarancji. | Tak | Tak | Tak/Nie |
| Pozycjonowanie | Czujniki indukcyjne bazujące w osiach X,Y,Z, | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | Czujniki indukcyjne krańcowe (po 2 szt na każdej osi [X, Y oraz Z]) definiujące maksymalny zakres ruchów w każdej z osi | Tak | Tak | Tak/Nie |
| Transport, instalacja oraz pierwsze uruchomienie | Po stronie Wykonawcy | Po stronie Wykonawcy | Tak/Nie |
| Gwarancja |  | 24 miesiące | 36 miesiące | ............ miesiące |
| Serwis |  | Stały serwis w Polsce 36 godzin | Stały serwis w Polsce 48 godzin | ............... godzin |
| Diagnostyka przez internet | Zdalna diagnostyka podczas awarii bez udziału operatora frezarki, możliwość połączenia się serwisu dostawcy urządzenia za pomocą internetu, pozwalające na natychmiastowe ocenienie usterki oraz możliwość szybkiej naprawy. | Tak | Tak | Tak/Nie |
| Instrukcja obsługi DTR w języku polskim, certyfikaty atesty, deklaracje zgodności | Tak | Tak | Tak/Nie |
| Szkolenie pracownika | 5 osób | 5 osób | ..............osób |
| Obrabiane materiały | kamień | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | stal nierdzewna | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | stal | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | metale kolorowe i pochodne | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | płyty hpl, tekstolit i pochodne | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | kompozyty dibond i pochodne | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | drewno i pochodne | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | tworzywa pmma, poliwęglan, POM i pochodne | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | pianki, gąbki i pochodne | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | wełnę mineralną i pochodne | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | tekturę i pochodne | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | gumę, mikrogumę i pochodne | Tak | Tak | Tak/Nie |
|  | styrodur i pochodne | Tak | Tak | Tak/Nie |
| Opcje dodatkowe: | tak | tak | Tak/Nie |
| Agregat kątowy do pił i frezów + możliwość obrotu o 3600 | Możliwość rozbudowy plotera w przyszłości | Możliwość rozbudowy plotera w przyszłości | Tak/Nie |
| 4 oś obrotowa żeliwna z konikiem | Możliwość rozbudowy plotera w przyszłości | Możliwość rozbudowy plotera w przyszłości | Tak/Nie |
| Głowica oscylacyjna z automatycznym ustawianiem kierunku ostrza oraz oscylacją 2 silniki serwo | Długość ostrza: 105 mm, szybkość cięcia: 50 m/min Ponadto dołączone oprogramowanie cam cnc, sterujące frezarką musi wspierać głowicę oscylacyjną jako dodatkową 4 oś, w ustawianiu kierunku ostrza równolegle do kierunku wyznaczonej ścieżki cięcia. | Długość ostrza: 105 mm, szybkość cięcia: 50 m/min Ponadto dołączone oprogramowanie cam cnc, sterujące frezarką musi wspierać głowicę oscylacyjną jako dodatkową 4 oś, w ustawianiu kierunku ostrza równolegle do kierunku wyznaczonej ścieżki cięcia. | Tak/Nie |
| 1 Niepotrzebne skreślić lub uzupełnić wartością. 2 W przypadku zaznaczenia opcji „Nie” należy uzupełnić alternatywnym rozwiązaniem, 3 W przypadku braku wyboru, zamawiający uzna, że Wykonawca nie oferuje tej funkcjonalności. |

- JESTEŚMY związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca informuje, że: wybór oferty NIE BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp / wybór oferty BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, w odniesieniu do następujących towarów lub usług: __________________________. Wartość towaru lub usług powodująca powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp to ___________ zł netto.

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie*:

___________________________________________________________________________

(zakres powierzonych prac)

___________________________________________________________________________

(nazwy podwykonawców)

- JESTEŚMY*/NIE JESTEŚMY przedsiębiorcą z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

Nazwa firmy: ________________________________________________________________

Adres: ____________________________________________________________________

Telefon __________________________, email : __________________________________

- OFERTĘ niniejszą składamy na ____ stronach.

_________ dnia ______ 20__ roku

______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić

W przypadku braku zaznaczenia którejkolwiek opcji zamawiający uzna, że Wykonawca nie oferuje tej funkcjonalności

W przypadku braku zaznaczenia którejkolwiek opcji zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 48 godzin czasu reakcji serwisu.

niepotrzebne skreślić oraz – jeżeli dotyczy – wypełnić puste pola. W przypadku nie zaznaczenia żadnej możliwości Zamawiający uzna, że wybór oferty NIE BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, tj. w przypadku wyboru oferty Wykonawcy nie dojdzie do konieczności doliczenia do ceny oferty wartości podatku od towarów i usług (VAT) do wartości netto oferty ze względu na:

1) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,

2) mechanizm odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.),

3) import usług lub import towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.