Załącznik nr 4a

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie przemysłowego plotera o obszarze roboczym - minimum ( X – 2100 mm, Y – 3100 mm, Z – 400), do maksimum (X – 2150 mm, Y – 3150 mm, Z – 500 mm) z elektrowrzecionem bez szczotkowym, trójfazowym 400Hz, 400V w zakresie mocy od 9 do 11kW z możliwością zmiany prędkości obrotowej wrzeciona od 1000-24000 obr/min. Wrzeciono musi posiadać system automatycznej zmiany narzędzia skrawającego z możliwością chłodzenia (sterowaną automatycznie oraz ręcznie) mgłą olejową oraz powietrzem. Na wyposażeniu wrzeciona musi znajdować się czujnik korekcji narzędzia nie zawężający obszaru roboczego w osiach X,Y, Z,  położony w skrajnej pozycji na osi X lub w tylnej części stołu na osi Y (umożliwiający włożenie materiału przekraczającego wymiar roboczy frezarki w osi Y) lecz zapewniający dokonanie automatycznego pomiaru narzędzia. Szczotka odciągowa musi być łatwo demontowana, przymocowana do osi Z, zakrywająca narzędzie skrawające, usuwająca drobne odpady oraz pył podczas frezowania. Stół przemysłowego plotera musi posiadać możliwość mocowania elementów za pomocą próżni oraz siatkę nagwintowanych metrycznych otworów (minimum M8, maksimum M20 rozmieszczone co minimum 350 mm, maksimum 400 mm), które będą umożliwiały zamocowanie materiału bez użycia próżni. Na stole w skrajnej, tylnej pozycji plotera musi znaleźć się łatwo demontowany (umożliwiający włożenie materiału przekraczającego wymiar roboczy frezarki w osi Y) liniowy magazyn narzędzi dla minimum 10 pozycji. Blat próżniowy musi być wodoodporny oraz posiadać dużą udarność przynajmniej na poziomie tworzywa tekstolit (rezotex). Pompa próżniowa musi mieć wydajność w zakresie od 250m3/godz do 300m3/godz. osiągając ciśnienie bezwzględne 200 mbar. Ploter musi posiadać napędy serwo wraz z enkoderami i sterownikami z częstotliwością korekcji pozycji minimum 20 kHz w każdej z osi (X,Y, Z), o odpowiedniej mocy i dynamice aby osiągnąć prędkości przejazdów minimum 50 metrów/min. podczas przejazdów w każdej osi (X, Y, Z) frezarki. Dokładność i powtarzalność pozycjonowania plotera musi wynosić przynajmniej 0,04 mm/1000mm, ponadto geometria maszyny nie może wskazywać większej niedoskonałości niż 0,005mm w prostopadłości pomiędzy osią X a Y oraz pomiędzy osią  Z a X i Z a Y, a posuw musi być realizowany za pośrednictwem stalowych, precyzyjnych śrub kulowych oraz precyzyjnych stalowych listw zębatych helikalnych 19° 31’42’’  (wg normy DIN 3962 – minimum w klasie dokładności 6, hartowane o twardości minimum 56 HRC) znoszących duże obciążenia podczas obróbki elementów stalowych oraz metali kolorowych. Prowadnice oraz wózki liniowe muszą być podwyższonej wytrzymałości na poziomie produktów firmy HIWIN lub NSK, (wózki liniowe minimum 4 sztuki na każdą z osi X, Y oraz Z) zabezpieczone uszczelkami przed działaniem zanieczyszczeń z łatwą możliwością serwisowania (smarowanie/wymiana). Wszystkie elementy prowadnic wózków liniowych, śrub kulowych muszą być ukryte wewnątrz obudowy oraz dodatkowo zabezpieczone mieszkami harmonijkowymi chroniącymi przed zanieczyszczeniami. Na początku oraz końcu każdej osi X, Y, Z, muszą znaleźć się krańcówki, czujniki indukcyjne, definiujące maksymalny zakres ruchu oraz dodatkowo na każdej z osi X, Y, Z czujniki bazujące. Sterowanie frezarki musi odbywać się za pośrednictwem komputera PC wraz z monitorem, klawiaturą oraz myszą z zainstalowanym programem sterującym maszyną CNC, wraz z komputerowym programem wspomagającym projektowanie CAD oraz komputerowym programem wspomagającym wytwarzanie CAM, w polskiej wersji językowej, pod systemem Windows 7 lub podobnym. Na obudowie maszyny oraz pulpicie sterującym muszą znaleźć się  dodatkowe przyciski oraz regulatory (włącznik główny zasilania, przełączniki start oraz stop, awaryjne zatrzymanie: [minimum dwa przyciski: jeden na pulpicie, kolejny bezpośrednio na konstrukcji plotera], gniazdo USB, trójzakresowy przełącznik chłodzenia: [automatyczny, ręczny, wyłączony], przełącznik próżni, płynna regulacja prędkości obrotowej elektrowrzeciona [od 1000 do 24000 obr/min], płynna regulacja prędkości obróbki [od zera do maksimum]. Szkolenie z obsługi frezarki musi być zapewnione dla minimum 5 osób, które obejmuje zagadnienia obsługi programu CAD, CAM, oraz programu CNC sterującego maszyną. Szkolenie powinno trwać minimum 6 godzin.

Oprogramowanie CNC frezarki musi zapewniać zdalną diagnostykę podczas awarii frezarki, bez udziału operatora frezarki, dające możliwość połączenia się serwisu dostawcy urządzenia za pomocą internetu, pozwalające na natychmiastowe zdiagnozowanie usterki oraz możliwość szybkiej naprawy. Funkcjonalność plotera powinna zapewniać przyszłościową rozbudowę funkcji o możliwość dodania 4-osi w postaci agregatu kątowego zamocowanego na elektrowrzecionie oraz zamiennie możliwość zainstalowania dodatkowej 4 osi obrotowej (podzielnicy)  na stole wraz z konikiem.

2. Materiały jakie musi obrabiać ploter to:

-kamień

-stal nierdzewna

-stal

-metale kolorowe i pochodne

-płyty hpl, tekstolit i pochodne

-kompozyty dibond i pochodne

-drewno i pochodne

-tworzywa pmma, poliwęglan, POM i pochodne

-pianki, gąbki i pochodne

-wełnę mineralną i pochodne

-tekturę i pochodne

-gumę, mikrogumę i pochodne

-styrodur i pochodne

-inne

3. Wymagania odnośnie programu CAD:

  - Zaznaczanie (możliwość zaznaczania ramką elementów, od lewej do prawej zaznacza 	elementy które znajdują się w obszarze ramki, od prawej do lewej  zaznacza 	wszystkie obiekty których dowolna cześć znalazła się w ramce zaznaczenia)

  - Rysowanie oraz edycja obiektów, ( linia z dwóch punktów lub łamana złożona z odcinków, linia środkowa tzw. konstrukcyjna  rysowanie łukami, rysowanie łukami 	stycznymi, rysowanie łuku z punktu środkowego, rysowanie okręgów, rysowanie 	elipsy, rysowanie szczeliny (tzw. fasolki),  rysowanie splajnem opartym na krzywych „Béziera”,  rysowanie wieloboków o zadanej liczbie wierzchołków, fazowanie narożników daną wartością, zaokrąglanie narożników danym promieniem, przycinanie elementów do najbliższych przecięć lub węzłów elementów, wymiarowanie poziome, wymiarowanie pionowe, inteligentne wymiarowanie ukośne, 	wymiarowanie kątowe, podział elementów dodając węzeł we wskazanym miej	scu lub przecięciu dwóch obiektów, obrót elementów, upraszczanie splajnu, wygładzanie splajnu, tworzenie odsunięcia daną wartością, tworzenie szyków liniowych oraz kołowych )

  - Odbicie lustrzane wybranych elementów względem linii środkowej tzw. konstrukcyjnej

  - Skalowanie elementów

  - Możliwość importowania zewnętrznych plików oraz ich edycja *.dxf, *.dwg, *.plt.

  - Możliwość aktualizowania oprogramowania do najnowszej dostępnej wersji nawet po upływie gwarancji.

  - Oprogramowanie w polskiej wersji językowej

  - Licencja na oprogramowanie musi pochodzić z legalnego źródła

4. Wymagania odnośnie programu CAM

  - Możliwość importowania zewnętrznych plików *.dxf, *.dwg,

  - Możliwość planowania,

  - Możliwość obróbki zgrubnej,

  - Możliwość wybierania kieszeni,

  - Możliwość wykrywania wysp,

  - Możliwość wycinania konturu,

  - Możliwość fazowania,

  - Możliwość wiercenia,

  - Możliwość grawerowania,

  - Możliwość generowania ścieżek programu sterującego (G-code) pod dodatkową 4 oś C (program ustawiający położenie noża oscylacyjnego lub agregatu kątowego z piłą, 	równoległe do ścieżki cięcia),

  - Możliwość cięcia nożem oscylacyjnym,

  - Możliwość docinania narożników frezem stożkowym,

  - Możliwość zmiany kierunku przejazdu wybranego konturu,

  - Możliwość dodawania strategii zagłębiania ( zagłębianie pionowe, zagłębianie po rampie, zagłębianie zig-zag, zagłębianie z dojazdem, odjazdem,)

  - Możliwość ustawiania bazy (projektu, maszyny, oraz dowolnej opartej na współrzędnej punktu)

  - Możliwość zdefiniowania bryły materiału (położenie oraz wielkość)

  - Możliwość automatycznej oraz ręcznej konfiguracji miejsc zagłębiania w materiale.

  - Możliwość ustawiania naddatku materiału w osiach X,Y,Z.

  - Możliwość ustawiania kompensacji (współbieżne, przeciwbieżne).

  - Możliwość ustawienia wielokrotnych głębokości przejazdów (przybierania).

  - Możliwość modyfikacji głębokości ,unoszenia, bezpiecznych przejazdów.

  - Możliwość dodawania oraz edycji biblioteki narzędzi (numer narzędzia,wybór chłodzenia, rodzaju narzędzia, kształtu, średnicy, długości części tnącej, długości do 	oprawki, długości do ramienia, długości całkowitej , średnicy trzonu, prędkości 	posuwów roboczych, po rampie, dojazdu, odjazdu, prędkości obrotowej wrzeciona, kierunku obrotów wrzeciona)

  - Możliwość dodawania i konfiguracji przejść wykańczających.

  - Możliwość aktualizowania oprogramowania do najnowszej dostępnej wersji nawet po upływie gwarancji.

  - Możliwość generowania  ścieżek programu sterującego (typu G-code)

  - Oprogramowanie w polskiej wersji językowej

  - Licencja na oprogramowanie musi pochodzić z legalnego źródła

5. Oprogramowanie sterujące maszyną CNC oraz sprzętowy interpolator na procesorze DSP:

  - Możliwość wczytywania zewnętrznych programów sterujących (typu G-Code),

  - Wyświetlanie wszystkich danych dotyczących procesu obróbki ( czas obróbki, prędkość robocza, prędkość obrotowa wrzeciona, fragment G-codu oraz aktualny numer linii która w danym momencie jest obrabiana, numer narzędzia, kontrolki chłodziwa, próżni), trójwymiarowa wizualizacja ścieżek wczytanego programu sterującego typu G-Code, z możliwością przybliżania i oddalania, płynnego obrotu widoku,oraz postępu (czasu rzeczywistego) pracy.

  - Obsługa pomiaru długości narzędzia oraz obsługa narzędziowego magazynu liniowego.

  - Komunikacja pomiędzy komputerem PC a sprzętowym interpolatorem pracującym na szybkim procesorze DSP, oraz pomiędzy sprzętowym interpolatorem a kontrolerami serwo napędów za pomocą technologii RLE Ethernet.

  - Możliwość dynamicznej analizy kilku bloków programu z wyprzedzeniem minimum 14000 wektorów w przód w ciągu sekundy, zapobiegającym szarpaniu oraz braku płynności podczas procesów obróbki.

  - Możliwość aktualizowania oprogramowania do najnowszej dostępnej wersji.

  - Zdalna diagnostyka podczas awarii bez udziału operatora frezarki, możliwość połączenia się serwisu dostawcy urządzenia za pomocą internetu, pozwalające na natychmiastowe ocenienie usterki oraz możliwość szybkiej naprawy.

  - Dedykowany sprzętowy interpolator pracujący na szybkim procesorze DSP

  - Możliwość cięcia agregatem kątowym oraz nożem oscylacyjnym z automatyczną nastawą kierunku cięcia za pomocą dodatkowej 4 osi C,

  - Możliwość aktualizowania oprogramowania do najnowszej dostępnej wersji nawet po upływie gwarancji.

  - Oprogramowanie w polskiej wersji językowej

  - Licencja na oprogramowanie musi pochodzić z legalnego źródła

6. Ponadto maszyna powinna się zmieścić podczas rozładunku w otwór drzwiowy o wymiarach 4000x2500 mm a pomieszczenie docelowe w którym będzie zainstalowana posiada ograniczoną wysokość 2960 mm, szerokość 5500 mm, długość 8200 mm.

Dostawca przemysłowego plotera, musi posiadać bazę części zamiennych dostępnych od ręki.

Tabela 1.

MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

| Parametry | Minimalne wymagania | Maksymalne wymagania |
| --- | --- | --- |
| Całkowite wymiary maszyny: | Długość | 2100 mm | 5100 mm |
|  | Szerokość | 3100 mm | 3900 mm |
|  | Wysokość | 1800 mm | 2960 mm |
| Waga maszyny | Waga całkowita | 4 tony | 7 ton |
| Zasilanie maszyny | 400V 60Hz |
| Obszar roboczy maszyny | Zakres ruchu osi X | 2100 mm | 2150 mm |
|  | Zakres ruchu osi Y | 3100 mm | 3150 mm |
|  | Zakres ruchu osi Z | 400 mm | 520 mm |
| Elektrowrzeciono | Zasilanie | 400V, 400Hz | 400V, 800Hz |
|  | Moc | 9 kW | 11 kW |
|  | Obroty | 1000-24000 obr/min | 1000-24000 obr/min |
|  | System chłodzenia elektrowrzeciona | Powietrze | Powietrze |
|  | Rodzaj mocowania narzędzia | ISO 30 | ISO 30 |
|  | Automatyczna wymiana narzędzia | Tak | Tak |
| Chłodzenie obrabianego elementu | Mgła olejowa | Tak, (automatyczna, ręczna, wyłączona) | Tak, (automatyczna, ręczna, wyłączona) |
| Czujnik korekcji długości narzędzia | Tak | Tak |
| Szczotka od ciągowa | Szczotka mocowana na osi Z, łatwo demontowana | Tak | Tak |
| Dokładność pozycjonowania | 0,04 mm/1000mm | 0,01 mm/1000mm |
| Magazyn liniowy narzędzi | Magazyn liniowy łatwo demontowany | Tak, minimum 10 narzędzi | Tak, minimum 11 narzędzi |
| Typ stołu | Próżniowy | tak | tak |
|  |  | Siatka dodatkowych nagwintowanych otworów montażowych na stole próżniowym co 350 mm | Siatka dodatkowych nagwintowanych otworów montażowych na stole próżniowym co 300 mm |
| Pompa próżniowa | Zasilanie | 400V 60Hz | 400V 60Hz |
|  | Wydajność | 250m3/godz. ciśnienie bezwzględne 200 mbar | 300m3/godz. ciśnienie bezwzględne 200 mbar |
| Napędy | Minimalne prędkości przestawcze | Prędkość V= 50 m/min | Prędkość V= 100 m/min |
|  | Komunikacja | RLE Ethernet | RLE Ethernet |
| Śruby kulowe, listwy zębate, prowadnice i wózki liniowe | Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami | Elementy ukryte wewnątrz obudowy, osłonięte mieszkami harmonijkowymi oraz dodatkowo zabezpieczone uszczelkami | Elementy ukryte wewnątrz obudowy, osłonięte mieszkami harmonijkowymi oraz dodatkowo zabezpieczone uszczelkami |
| Listwy zębate | Rodzaj | Helikalne | Helikalne |
|  | Klasa dokładności | Klasa 6, hartowane o twardości minimum 56 HRC | Klasa 6, hartowane o twardości minimum 56 HRC |
| Moduł sterowania frezarką 3D program CNC | Komputer sterujący | Windows 7 lub podobny | Windows 7 lub podobny |
|  | Monitor, klawiatura, mysz | Tak | Tak |
|  | Panel z regulacją obrotów elektrowrzeciona, z regulacją szybkości pracy, przyciski start, stop, wyłącznik bezpieczeństwa, trójzakresowy włącznik chłodzenia, gniazdo USB, | Tak | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | Dołączone licencjonowane oprogramowanie CAD | Tak | Tak |
|  | Dołączone licencjonowane oprogramowanie CAM | Tak | Tak |
|  | Dołączone licencjonowane oprogramowanie sterujące maszyną CNC, pełne 3D | Tak | Tak |
| Program CAD | Zaznaczanie | Tak | Tak |
|  | Rysowanie ( linia z dwóch punktów) | Tak | Tak |
|  | Rysowanie ( linia łamana złożona z odcinków) | Tak | Tak |
|  | Rysowanie ( linia środkowa tzw. konstrukcyjna) | Tak | Tak |
|  | Rysowanie łukami | Tak | Tak |
|  | Rysowanie łukami stycznymi | Tak | Tak |
|  | Rysowanie łuku z punktu środkowego | Tak | Tak |
|  | Rysowanie okręgów, elips | Tak | Tak |
|  | Rysowanie szczeliny (tzw. fasolki) | Tak | Tak |
|  | Rysowanie splajnem opartym na krzywych „Béziera” | Tak | Tak |
|  | Rysowanie wieloboków o zadanej liczbie wierzchołków | Tak | Tak |
|  | Fazowanie narożników daną wartością | Tak | Tak |
|  | Zaokrąglanie narożników danym promieniem | Tak | Tak |
|  | Przycinanie elementów do najbliższych przecięć lub węzłów elementów | Tak | Tak |
|  | Wymiarowanie poziome, pionowe, ukośne, kątowe, | Tak | Tak |
|  | Podział elementów dodając węzeł we wskazanym miejscu lub przecięciu dwóch obiektów | Tak | Tak |
|  | Obrót elementów | Tak | Tak |
|  | Upraszczanie krzywych (splajnu) oraz wygładzanie | Tak | Tak |
|  | Tworzenie odsunięcia daną wartością, | Tak | Tak |
|  | Tworzenie szyków liniowych oraz kołowych | Tak | Tak |
|  | Odbicie lustrzane wybranych elementów względem linii środkowej tzw. konstrukcyjnej | Tak | Tak |
|  | Skalowanie elementów | Tak | Tak |
|  | Możliwość importowania zewnętrznych plików oraz ich edycja *.dxf, *.dwg, *.plt. | Tak | Tak |
|  | Możliwość aktualizowania oprogramowania do najnowszej dostępnej wersji nawet po upływie gwarancji | Tak | Tak |
|  | Oprogramowanie w polskiej wersji językowej | Tak | Tak |
|  | Licencja na oprogramowanie CAD musi pochodzić z legalnego źródła | Tak | Tak |
| Program CAM | Możliwość importowania zewnętrznych plików *.dxf, *.dwg, *.plt. | Tak | Tak |
|  | Możliwość planowania | Tak | Tak |
|  | Możliwość obróbki zgrubnej | Tak | Tak |
|  | Możliwość wybierania kieszeni | Tak | Tak |
|  | Możliwość wykrywania wysp | Tak | Tak |
|  | Możliwość wycinania konturu, | Tak | Tak |
|  | Możliwość fazowania, | Tak | Tak |
|  | Możliwość wiercenia | Tak | Tak |
|  | Możliwość grawerowania, | Tak | Tak |
|  | Możliwość generowania ścieżek programu sterującego (G-code) pod dodatkową 4 oś C (program ustawiający położenie noża oscylacyjnego lub agregatu kątowego z piłą, równoległe do ścieżki cięcia) | Tak | Tak |
|  | Możliwość docinania narożników frezem stożkowym | Tak | Tak |
|  | Możliwość zmiany kierunku przejazdu wybranego konturu | Tak | Tak |
|  | Możliwość dodawania strategii zagłębiania ( zagłębianie pionowe, zagłębianie po rampie, zagłębianie zig-zag, zagłębianie z dojazdem, odjazdem) | Tak | Tak |
|  | Możliwość ustawiania bazy (projektu, maszyny, oraz dowolnej opartej na współrzędnej punktu) | Tak | Tak |
|  | Możliwość zdefiniowania bryły materiału (położenie oraz wielkość) | Tak | Tak |
|  | Możliwość automatycznej oraz ręcznej konfiguracji miejsc zagłębiania w materiale | Tak | Tak |
|  | Możliwość ustawiania naddatku materiału w osiach X,Y,Z,C | Tak | Tak |
|  | Możliwość ustawiania kompensacji (współbieżne, przeciwbieżne). | Tak | Tak |
|  | Możliwość ustawienia wielokrotnych głębokości przejazdów (przybierania) | Tak | Tak |
|  | Możliwość modyfikacji głębokości ,unoszenia, bezpiecznych przejazdów | Tak | Tak |
|  | Możliwość dodawania oraz edycji biblioteki narzędzi (numer narzędzia, wybór chłodzenia, rodzaju narzędzia, kształtu, średnicy, długości części tnącej, długości do oprawki, długości do ramienia, długości całkowitej , średnicy trzonu, prędkości posuwów roboczych, po rampie, dojazdu, odjazdu, prędkości obrotowej wrzeciona, kierunku obrotów wrzeciona) | Tak | Tak |
|  | Możliwość dodawania i konfiguracji przejść wykańczających | Tak | Tak |
|  | Możliwość generowania ścieżek programu sterującego (typu g-code) | Tak | Tak |
|  | Możliwość aktualizowania oprogramowania do najnowszej dostępnej wersji nawet po upływie gwarancji. | Tak | Tak |
|  | Oprogramowanie w polskiej wersji językowej | Tak | Tak |
|  | Licencja na oprogramowanie CAM musi pochodzić z legalnego źródła | Tak | Tak |
| Oprogramowanie sterujące maszyną CNC | Możliwość wczytywania zewnętrznych programów sterujących (typu G-Code) | Tak | Tak |
|  | Oprogramowanie w polskiej wersji językowej | Tak | Tak |
|  | Wyświetlanie wszystkich danych dotyczących procesu obróbki ( czas obróbki, prędkość robocza, prędkość obrotowa wrzeciona, fragment g-codu oraz aktualny numer linii która w danym momencie jest obrabiana, numer narzędzia, kontrolki chłodziwa, próżni), trójwymiarowa wizualizacja ścieżek wczytanego programu sterującego typu G-Code, z możliwością przybliżania i oddalania, płynnego obrotu widoku,oraz postępu (czasu rzeczywistego) pracy. | Tak | Tak |
|  | Obsługa pomiaru długości narzędzia oraz obsługa narzędziowego magazynu liniowego | Tak | Tak |
|  | Możliwość dynamicznej analizy kilku bloków programu z wyprzedzeniem minimum 14000 wektorów w przód w ciągu sekundy, zapobiegającym szarpaniu oraz braku płynności podczas procesów obróbki. | Tak | Tak |
|  | Zdalna diagnostyka podczas awarii bez udziału operatora frezarki, możliwość połączenia się serwisu dostawcy urządzenia za pomocą internetu, pozwalające na natychmiastowe ocenienie usterki oraz możliwość szybkiej naprawy. | Tak | Tak |
|  | Możliwość cięcia agregatem kątowym oraz nożem oscylacyjnym z automatyczną nastawą kierunku cięcia za pomocą dodatkowej 4 osi C, | Tak | Tak |
|  | Komunikacja pomiędzy komputerem PC a sprzętowym interpolatorem pracującym na szybkim procesorze DSP, oraz pomiędzy sprzętowym interpolatorem a kontrolerami serwo napędów za pomocą technologii RLE Ethernet. | Tak | Tak |
|  | Możliwość aktualizowania oprogramowania do najnowszej dostępnej wersji nawet po upływie gwarancji. | Tak | Tak |
|  | Licencja na oprogramowanie CNC musi pochodzić z legalnego źródła |  |  |
| Pozycjonowanie | Czujniki indukcyjne bazujące w osiach X,Y,Z, | tak | tak |
|  | Czujniki indukcyjne krańcowe (po 2 szt na każdej osi [X, Y oraz Z]) definiujące maksymalny zakres ruchów w każdej z osi | tak | tak |
| Transport, instalacja oraz pierwsze uruchomienie | Po stronie Wykonawcy | Po stronie Wykonawcy |
| Gwarancja |  | 24 miesiące | 36 miesiące |
| Serwis |  | Stały serwis w Polsce 36 godzin | Stały serwis w Polsce 48 godzin |
| Diagnostyka przez internet | Zdalna diagnostyka podczas awarii bez udziału operatora frezarki, możliwość połączenia się serwisu dostawcy urządzenia za pomocą internetu, pozwalające na natychmiastowe ocenienie usterki oraz możliwość szybkiej naprawy. | tak | tak |
| Instrukcja obsługi DTR w języku polskim, certyfikaty atesty, deklaracje zgodności | Tak | Tak |
| Szkolenie pracownika |  | 5 osób | 5 osób |
| Obrabiane materiały | kamień | Tak | Tak |
|  | stal nierdzewna | Tak | Tak |
|  | stal | Tak | Tak |
|  | metale kolorowe i pochodne | Tak | Tak |
|  | płyty hpl, tekstolit i pochodne | Tak | Tak |
|  | kompozyty dibond i pochodne | Tak | Tak |
|  | drewno i pochodne | Tak | Tak |
|  | tworzywa pmma, poliwęglan, POM i pochodne | Tak | Tak |
|  | pianki, gąbki i pochodne | Tak | Tak |
|  | wełnę mineralną i pochodne | Tak | Tak |
|  | tekturę i pochodne | Tak | Tak |
|  | gumę, mikrogumę i pochodne | Tak | Tak |
|  | styrodur i pochodne | Tak | Tak |
| Opcje dodatkowe: | tak | tak |
| Agregat kątowy do pił i frezów + możliwość obrotu o 3600 | Możliwość rozbudowy plotera w przyszłości | Możliwość rozbudowy plotera w przyszłości |
| 4 oś obrotowa żeliwna z konikiem | Możliwość rozbudowy plotera w przyszłości | Możliwość rozbudowy plotera w przyszłości |
| Głowica oscylacyjna z automatycznym ustawianiem kierunku ostrza oraz oscylacją 2 silniki serwo | Długość ostrza: 105 mm, szybkość cięcia: 50 m/min Ponadto dołączone oprogramowanie cam, cnc, sterujące frezarką musi wspierać głowicę oscylacyjną jako dodatkową 4 oś, w ustawianiu kierunku ostrza równolegle do kierunku wyznaczonej ścieżki cięcia. | Długość ostrza: 105 mm, szybkość cięcia: 50 m/min Ponadto dołączone oprogramowanie cam, cnc, sterujące frezarką musi wspierać głowicę oscylacyjną jako dodatkową 4 oś, w ustawianiu kierunku ostrza równolegle do kierunku wyznaczonej ścieżki cięcia. |